ПРОСТЕЙШИЙ ВСЕГЛУБИННЫЙ (ОКЕАНСКИЙ) АБСОЛЮТНЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЛАГ БЕЗ СВЯЗИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ

(Пояснительная записка для инженера-конструктора)

Старший научный сотрудник ЦНИИ Морского Флота (ЦНИИМФ), к.т.н. Белоусов Анатолий Григорьевич

г. Санкт-Петербург

Раб. тел.:  (812) 271-81-97

Дом. тел.: (812) 152-83-30

##### Необходимые сведения из волновой теории распространения света

| Обозначение, размерность, численное значение, формульные зависимости | Название, физический смысл |
| --- | --- |
| Со = 300000 км/c = 3 * 10 8 м/с | Скорость распространения электромагнитных световых колебаний в вакууме |
| no = 1,0 (безразмерная величина) | Показатель преломления света в воздухе |
| Со / no =3 * 10 8 / 1,0 = = 3 * 10 8 м/с | Скорость распространения электромагнитных световых колебаний в воздухе |
| nводы = 1,333 (безразмерная величина) (Опыт Физо) | Показатель преломления света в воде |
| Со / nводы =3 * 10 8 / 1,333 = =2,251 * 10 8 м/с (Опыт Физо) | Скорость распространения электромагнитных световых колебаний в воде |
| f , Гц, 1/с Для естественного солнечного света с использованием желтого светофильтра f = 5,703 * 1014 Гц (Опыт Физо) | Частота монохромных световых электромагнитных колебаний источника светового излучения (1 Гц = 1/с) |
| (о = (Со/no) / f Для желтого света в воздухе (о = (3*108 / 1,0) / 5,703 * 1014 = =0,526*10-6 м = 0,526 мкм (Опыт Физо) | Длина волны при распространении монохромных световых электромагнитных колебаний в воздухе (no = 1) |
| Обозначение, размерность, численное значение, формульные зависимости | Название, физический смысл |
| (воды = (Со / nводы) / f (воды =(о / nводы Для желтого света в воде (воды=(3*108/1,333) / 5,703*1014 = = 0,395*10-6 м = 0,395 мкм (воды=0,526 / 1.333 = 0,395 мкм (Опыт Физо) | Длина волны при распространении монохромных световых электромагнитных колебаний в воде (nводы = 1,333) |
| Ко = 2*( / (о Для желтого света в воздухе Ко = 2*3,14 / (0,526*10 -6) = = 11,925 *106 рад / м = = 11,925 рад / мкм (Опыт Физо) | Волновое число при распространении света в воздухе Разность фаз электромагнитных световых колебаний (в радианах) на начальном и конечном участках прохождения светом единичного отрезка пути в воздухе (физического расстояния длиной 1 м, либо 1 мкм – в зависимости от выбранной размерности длины волны) |
| Кводы = 2*( / (воды Для желтого света в воде Кводы = 2*3,14 / (0,395 *10 -6 ) = = 15,907 *106 рад / м = = 15,907 рад / мкм (Опыт Физо) | Волновое число при распространении света в воде Разность фаз электромагнитных световых колебаний (в радианах) на начальном и конечном участках прохождения светом единичного отрезка пути в воде (физического расстояния длиной 1 м, либо 1 мкм – в зависимости от выбранной для расчетов размерности длины волны) |

###### Конструктивные элементы оптического лага

| Графическое обозначение, характеристики конструктивного элемента | Название, назначение конструктивного элемента, |
| --- | --- |
| no = 1,0 nводы = 1,333 В качестве световодных датчиков для простейшего однокомпонентного лага выберем две одинаковые герметично запаянные прямолинейные стеклянные трубки с плоскопараллельными торцами. Одну из трубок предварительно заполним водой (nводы = 1,333). Во второй трубке находится воздух (no = 1,0). Пусть длина каждой трубки L = 1,4875 м (размеры лабораторной установки в опыте Физо) | L, м - длина световодных датчиков, используемых в качестве чувствительных элементов лага Световодные датчики вместе со всеми остальными конструктивными элементами, входящими в состав всеглубинного (океанского) абсолютного оптического лага, могут устанавливаться в закрытых служебных и жилых помещениях судна, например, на рабочем столе в каюте любознательного капитана. Другими словами: чувствительые элементы оптического лага, не имеющие контакта с внешней воздушной и водной средой, в отличие от датчиков традиционных измерителей скорости (радиодоплеровских, индукционных, гидродинамических и гидроакустических лагов), не требуют своей установки на открытой палубе или в донно-забортном оборудовании судна (например, в водонепроницаемых клинкетах). |
|  | Ход световых лучей в полупрозрачном зеркале (делителе света) Полупрозрачное зеркало позволяет разделить падающий поток света на два луча. Для однокомпонентного лага понадобятся два полупрозрачных зеркала. |
|  | Ход световых лучей в глухом (обычном) зеркале Глухое зеркало позволяет отклонить падающий поток света.в нужном направлении. Для однокомпонентного лага понадобятся два глухих зеркала. |
| Графическое обозначение, характеристики конструктивного элемента | Название, назначение конструктивного элемента, |
| (о Для желтого света в воздухе (о = 0,526*10-6 м = 0,526 мкм (Опыт Физо) | Источник монохромного непрерывного (синусоидального) светового излучения, например, лазерный диод с длиной волны в воздухе (о |
| В опыте Физо использовалась зрительная труба | Приемник светового излучения (например, фотодиод, зрительная труба, лист белой бумаги). Используется для измерения линейных сдвигов темных и светлых полос в интерференционой картине, создавемой двумя колинеарными световыми лучами. |

Оптико-механическая схема и ход световых лучей в простейшем однокомпонентном абсолютном океанском лаге

Судно

Интерференционная картина

1-й луч

2-луч

V –абсолютная скорость судна

(скорость судна относительно дна Океана, м/c)

Интерференция световых лучей в приемном устройстве лага при неподвижном относительно дна Океана судне (V= 0)

Для объяснения физического принципа работы оптического лага, напомним основные положения из теории интерференции двух световых лучей:

Две сходящиеся в одной точке пространства световые волны усиливают или ослабляют друг друга в зависимости от разности фаз их колебаний и направлений прихода. Синфазные волны (разность фаз колебаний (( = 0о) складываются, а волны приходящие в противофазе ((( = 180о) – вычитаются друг из друга. В результате такого волнового взаимодействия, в плоскости наблюдения, где расположено приемное устройства лага (на экране наблюдателя), два колинеарных световых луча создают интерференционную картину, состоящую из ряда темных и светлых (ярких) полос света. С учетом масштабного коэффициента (например коэффициента увеличения зрительной трубы) расстояние между центрами интерференционных полос одинаковой интенсивности свечения соответствует длине волны распространения света в воздухе (в нашем случае (о для желтого света).

Значения фаз волновых колебаний и фазовые сдвиги между ними (разности фаз) измеряют в радианной или градусной мере (360о соответствуют 2*( рад). Невооруженный искусственным оптическим зрительным прибором нормальный человеческий глаз способен обнаруживать изменения в интерференционной картине, вызванные различием в набегах фаз световых колебаний порядка 30о (наблюдать и регистрировать линейные сдвиги интерференционных полос).

Рассмотрим фазовые соотношения при прохожденнии двух световых лучей в датчиках лага при неподвижном относительно дна Океана судне (интерференционную картину в приемном устройстве лага при скорости судна V=0).

Первый луч, распространяясь от левого до правого торца в верхнем световоде (датчике с воздухом с параметрами                  L = 1,4875 м, no = 1,0,  (о = 0,526*10-6 м , Ко =  11,925 *106 рад / м), приобретает дополнительный фазовый набег

(1(V=0) = Ко * L = (2*( / (о) * L = 11,925 *106 рад / м * 1,4875 м =

=17,738437 *106 рад

Второй луч, распространяясь от левого до правого торца в нижнем световоде (датчике с водой с параметрами         L = 1,4875 м, nводы = 1,333, (воды= 0,395*10-6 м , Кводы =  15,907 *106 рад / м), приобретает дополнительный фазовый набег

(2(V=0) = Кводы* L = (2*( / (воды) * L = 15,907 *106 рад / м * 1,4875 м =

==23,667662 *106 рад

### Разность между дополнительными фазовыми набегами (сдвигами) двух лучей (((V=0) определяет вид интерференционной картины в приемном устройстве лага при неподвижном судне относительно дна Океана. Калибровка лага на стопе судна заключается в фиксировании (привязке) первоначального положения интерференционных полос относительно выбранной координатной сетки приемного устройства (например, относительно вертикальной линии перекрестья окуляра зрительной трубы наблюдателя).

(((V=0) = (2(V=0) - (1(V=0) =

=(Кводы - Ко ) * L = 2*(*L*(1/(воды –1/(о) =

=23,667662 *106 рад - 17,738437 *106 рад =5,929225 *106 рад

Более наглядный анализ фазовых соотношений между лучами получается в градусной мере

(((V=0)град = (((V=0)рад *(180о / ( ) = 360о *L*(1/(воды –1/(о) =

=5,929225 *106 *(180о / ( ) = 339719568,2835о

Избавимся от громоздких цифр, поскольку изменение фазовых величин удобнее рассматривать и анализировать в пределах от 0 до 360о.

Разделим величину (((V=0)град  на 360о и отбросим целую часть получившегося числа

(((V=0)град  / 360о = 339719568,2835о / 360о =943665,4674542

Умножим оставшуюся дробную часть (0,4674542) получившегося числа на 360о и окончательно получим

(((V=0)град=  (2(V=0) - (1(V=0) = 0,4674542 * 360о = 168,2835 о

Следовательно, в центральной части приемного устройства лага (по центру экрана) при неподвижном судне относительно дна Океана будет формироваться темная (слабоосвещенная) интерференционная полоса, поскольку световые колебания от двух лучей будут приходить практически в противофазе ((((V=0)град  =168,2835о).

Предположим, что амплитуды световых колебаний двух лучей после прохождения их через световодные датчики остаются примерно одинаковыми (А = А1 ( А2). Тогда, пользуясь правилом сложения двух синусоидальных колебаний равной амплитуды, с одной длиной волны ((о) и сдвигом по фазе (((), квадрат суммарной амплитуды световых колебаний (А() в центральной части приемного устройства лага, можно определить по простой формуле

А(2 = 4*А2*(1 – cos (()

Предварительный расчет величиы А(2 позволяет спрогнозировать ожидаемую яркость интерференционных полос и привязать их к опорной системе координат (например к положению перекрестья окуляра зрительной трубы).

При неподвижном судне, где величина А(2(V=0) = 4*А2*(1 – cos (((V=0)) =

=4* А2*(1–cos 168,2835 о)= 0,0833* А2, наблюдатель зафиксирует следующую интерференционную картину

Интерференция световых лучей в приемном устройстве лага при движущемся с прямолинейной постоянной скоростью относительно дна Океана судне (V ( 0)

Предположим, что судно движется относительно дна океана с прямолинейной равномерной (постоянной) скоростью V = 7,059 м/с .

(для численного моделирования выбрано значение скорости судна равной скорости протекания воды в установке Физо)

V = 7,059 м/с

(скорость судна относительно дна Океана)

no, (о, Ко, Со/nо

1-й луч

L                 (L

2-й луч

nводы, (воды, Кводы, Со/nводы

Для того, чтобы четко представлять волновые процессы при распространении света в световодах (датчиках) лага при движении судна необходимо осознать и разобраться в следующих, на первый взгляд, противоречивых физических явлениях:

1. Световые колебания, в отличие от звуковых колебаний, движущимися газовыми, жидкими и твердыми прозрачными средами не увлекаются

(обоснование - реальная работа современных лазерных и световолоконных гироскопов, основанных на эффекте Саньяка);

2. Время, необходимое для прохождения светом ограниченного линейного участка световода, движущегося относительно поверхности Земли (дна Океана), отличается от времени прохождения светом того же ограниченного линейного участка световода, покоящегося относительно поверхности Земли.

(обоснование - эффект Саньяка, неудачные опыты Майкельсона-Морли по обнаружению эфирного ветра на поверхности Земли, опыт Физо);

3. Реальные линейные размеры физических тел при перемещениях не изменяются (обоснование - опыт Физо, эффект Саньяка, релятивистские заблуждения Эйнштейна);

4. Световые колебания (фотоны), в отличие от звуковых колебаний (фононов) проходят разные физические расстояния в светопрозрачных средах по ходу и против двжения этих сред относительно поверхности Земли (обоснование - опыт Физо, эффект Саньяка);

Независимо от того, покоятся или перемещаются датчики лага относительно поверхности Земли (дна Океана), световые колебания в них распространяются с постоянными скоростями. Другими словами, на движущемся судне, также как и на неподвижном, световой луч распространяется в датчике с водой с постоянной скоростью Со/nводы. Тоже самое справедливо и для датчика с воздухом , где значение  скорости распространения светового луча Со/nо также остается величиной неизменной.

Временной интервал, необходимый для прохождения 2-го светового луча на движущемся судне от левого торца до правого торца в датчике с водой, обозначим через (t.

За время (t левые и правые торцы датчиков с воздухом и водой, вследствие перемещения судна относительно дна Океана со скоростью V, синхронно сместятся вправо на величину (L = (t * V.

За время (t 2-й световой луч , распространяясь в датчике с водой с постоянной скоростью Со/nводы, пройдет реальное (а не релятивистское) физическое расстояние L +(L = (t. * Со/nводы,

Решая систему из двух уравнений с двумя неизвестными, окончательно получим

(t = L / (Со/nводы – V) =

= 1,4875 м./ (2,251 * 10 8 м/с -7,059 м/с) = 0,0066 * 10-6 с = 0,0066 мкс

(L = L* V / (Со/nводы – V) =

=1,4875 м * 7,059 м/с / (2,251 * 10 8 м/с -7,059 м/с) =  0,0467 * 10-6 м  =

= 0,0467 мкм

Рассмотрим фазовые соотношения при прохожденнии двух световых лучей в датчиках лага при перемещающемся относительно дна Океана судне  с прямолинейной равномерной скоростью V = 7,059 м/с

(интерференционную картину в приемном устройстве лага при скорости судна V(0).

Первый луч, распространяясь от левого до правого торца в верхнем световоде (датчике с воздухом с параметрами L+(L=1,4875 м + 0,0467 * 10-6 м, no = 1,0,  (о = 0,526*10-6 м , Ко =  11,925 *106 рад / м), приобретает дополнительный фазовый набег

(1(V(0) = Ко * (L + (L) = (2*( / (о) * (L +(L)=

=11,925 *106 рад / м * (1,4875 м + 0,0467 * 10-6 м) =

=17,738437 *106 рад + 0,55689 рад

Второй луч, распространяясь от левого до правого торца в нижнем световоде (датчике с водой с параметрами L+(L=1,4875 м + 0,0467 * 10-6 м, nводы = 1,333, (воды= 0,395*10-6 м , Кводы =  15,907 *106 рад / м), приобретает дополнительный фазовый набег

(2(V(0) = Кводы* (L + (L) = (2*( / (воды) *(L +(L) =

=15,907 *106 рад / м * (1,4875 м + 0,0467 * 10-6 м) =

=23,667662 *106 рад + 0,74286 рад

### Разность между дополнительными фазовыми набегами (сдвигами) двух лучей (((V(0) определяет вид интерференционной картины в приемном устройстве лага при перемещении судна относительно дна Океана. Калибровка лага на постоянной скорости судна заключается в измерении линейного сдвига наблюдаемых интерференционных полос по отношению к первоначальному их положению, зафиксированному на стопе судна.

(((V(0) = (2(V(0) - (1(V(0) =

=(Кводы - Ко ) * (L + (L) =

= 2 *( *(1/(воды –1/(о) * (L + (L) =

= (23,667662 *106 рад -+ 0,74286 рад) – (17,738437 *106 рад + 0,55689 рад)=

=5,929225 *106 рад + 0,18597 рад = 168,2835 о +  10,6553 о = 178,9388 о

Следовательно, перемещение судна со скоростью V = 7,059 м/с вызывает изменение в первоначальной интерференционной картине (на стопе судна (((V=0)град=168,2835о, при движении судна (((V(0)град=178,9388о, дополнительный фазовый набег световых лучей (( =10,6553 о).

(( = (((V(0) - (((V=0) =

= 2 *( *(1/(воды –1/(о) * (L =

= 2 *( *(nводы /(о – no /(о) * L* V / (Со/nводы – V) (

( 2 *( * L* V *(nводы  – no) * nводы / (Со*(о) =

= 360 о * L* V *(nводы  – no) * nводы / (Со*(о) =

= 360о * 1,4875 м * 7,059 м/с *(1,333 – 1,0) * 1,333 / (3 * 10 8 м/с *0,526*10-6 м) =

=10,6553 о

Скоростную фазовую чувствительность лага можно рассчитать по формуле

(( / V = 360 о * L *(nводы  – no) * nводы / (Со*(о) =

=10,6553 о / 7,059 м/с =1,51 град * с / м

На движущемся судне, где величина А(2(V(0) = 4*А2*(1 – cos (((V(0)) =

=4* А2*(1–cos 178,9388 о)= 0,000686* А2, наблюдатель зафиксирует линейный сдвиг ( интерференционной картины относительно неподвижного перекрестья окуляра, выставленного ранее при калибровке лага на стопе судна

V = 0

(

V(0

Относительный линейный сдвиг полос ( / (о в интерференционной картине связан с дополнительным фазовым набегом световых лучей (( при движении судна следующей зависимостью

( / (о  = (( / (2 *() =

= L* V *(nводы  – no) * nводы  / (Со*(о) =

= 1,4875 м * 7,059 м/с *(1,333 – 1,0) * 1,333 / (3 * 10 8 м/с *0,526*10-6 м) =

= 0,0296

Предположим, что на экране наблюдателя расстояние между центрами  интерференционных полос (линий одинаковой освещенности) с учетом коэффициента увеличения зрительной трубы (о экрана = 25 мм (примерно соответствует масштабам приведенных выше рисунков). Тогда ожидаемый наблюдателем видимый линейный сдвиг полос на экране (экрана при движении судна со скоростью V = 7,059 м/с можно теоретически рассчитать из следующей зависимости

(экрана / (о экрана  = ( / (о = L* V *(nводы  – no) * nводы / (Со*(о)

Отсюда 	(экрана = (о экрана  * ( ( / (о ) = 25 мм * 0,0296 = 0,74 мм

Наши предшественники более 100 лет назад умели наблюдать и фиксировать относительные сдвиги интерференционных полос c минимальными величинами порядка 0,01 - 0,001. Ученые, конструкторы и инженеры того времени не обладали лазерными когерентными источниками света, чувствительными болометрами и фотодиодами, прекрасно обходились без знания специальной теории относительности и они были на порядок умнее и талантливее наших современников.

В заключение хотелось бы отметить, что простейший однокомпонентный оптический лаг, состоящий из двух стеклянных трубок с водой и воздухом, измеряет также и скорость заднего хода судна относительно дна Океана (происходит сдвиг интерференционных полос в обратном направлении). Четыре трубки крестом – и мы получаем двухкомпонентный лаг, измеряющий продольную и поперечную составляющие вектора путевой скорости судна (самолета, автомобиля, пешехода). Используя световолокно в качестве чувствительных элементов лага, организуя оптимальные многопроходные схемы для световых лучей (звоните, спрашивайте, приезжайте, смотрите действующие лабораторные макеты, запатентовано) можно в короткие сроки (1,5 года) разработать и организовать серийное производство наиболее современных и конкурентноспособных измерителей скорости и пройденного расстояния практически для всех видов подвижных носителей.

Хватит спать дорогие Россияне. -  солнце уже на западе.

23 апреля 2004 г.

# Text boxes

L,м

Дно Океана

Поверхность

Океана

(о

Яркость

0,0833*А2

Яркость

4*А2

(о

Яркость

0,000686*А2

Яркость

4*А2

Яркость

0,0833*А2