ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА

В.А. Кучин, М.В. Турышев, В.В. Шелихов

В настоящее время самый «старый» и хорошо исследованный раздел физики – механика вновь привлекает внимание многих исследователей [1-8]. Результаты новых опытов, проведенных в этой области [1,2,7,8], требуют переосмыслить часть основных положений механики.

Данная работа является продолжением серии экспериментальных исследований, проведенных авторами ранее. В данной работе поставлена задача экспериментально измерить разницу величин импульсов двух тел, имеющих равные массы, когда одновременно на них действуют равные силы за один и тот же промежуток времени. С этой целью были изготовлены две равные по массе тележки (по 1,120 кг), с установленными на них сплошным и полым цилиндрами, которые имели равные массы (по 0,970 кг) и диаметры. Оси цилиндров были установлены в подшипники качения, которые были закреплены на корпусе тележек. Они имели возможность свободно вращаться или их можно было механически фиксировать от вращения (см. Фото 1,А).

А                                                               Б

Фото 1.

Рис. 1.

Полная кинематическая схема опытов представлена на Рис. 1. В исходном положении обе тележки длиной по 0,200 м, устанавливали на одном крае стола (длина 1,6 м), где они крепились за стальные цилиндры с помощью электромагнита. На равных расстояниях от них устанавливались мишени 1 и 2 (Фото 1,Б), равные по размерам и массе (по 0,42 кг). На другом краю стола крепились два легких пластиковых ролика с канавкой на торце.

Далее, в серии опытов №1 гибкий малорастяжимый шнур крепили одним из его концов к верхней части сплошного цилиндра тележки 1, который механически фиксировали от возможного вращения. Затем шнур протягивали через ролики, оставляя небольшую петлю. Другой конец шнура наматывали на полый цилиндр тележки 2 (5 витков), так чтобы при полной его размотке он слетал с цилиндра, и прекращалось действие сил разгоняющих тележки. Полый цилиндр на тележке 2 мог свободно вращаться вокруг своей оси. В петлю шнура, расположенную между роликами, подвешивали еще один легкий ролик и к его оси вращения крепили груз P, равный 0,3 кг (Рис. 1). Это позволяло создать равное натяжение шнура (соответственно, равные силы F действующие на тележки).

Для серии опытов №2 кинематическая схема оставалась прежней, но полый цилиндр тележки №2 механически фиксировали от возможного вращения и крепили к нему конец шнура без намотки. В то же время на сплошной цилиндр на тележке№1, который свободно вращался, наматывали 7 витков шнура.

На серии фотографий (Фото 2 – Фото 8) показана последовательность движения тележек под действием равных сил F в опыте №1. В момент, когда действие сил закончилось (Фото 6) можно отчетливо видеть как тележка 1 (на ней цилиндр не вращается) опередила тележку 2 (на ней цилиндр вращается) почти на 0,2 м, что свидетельствует о наличии разницы их скоростей. После соударения и полной остановки тележек так же имеется разница в величинах перемещения мишеней (Фото 8).

Аналогичная ситуация наблюдается для серии опытов №2 (Фото 9 – Фото 13) с той лишь разницей, что тележка 1 (сплошной цилиндр вращается) поменялась ролью с тележкой 2 (полый цилиндр не вращается). В данном случае разница приобретенных скоростей тележек и величин смещения мишеней меньше, чем в предыдущем опыте (Фото 11 и Фото 13).

Работа, совершаемая грузом, расходовалась на увеличение кинетической энергии тележек:

- у тележки без вращения цилиндра увеличивалась только кинетическая энергия ее поступательного движения;

- у тележки с вращающимся цилиндром одновременно увеличивалась кинетическая энергия вращения цилиндра и поступательная энергия тележки с цилиндром в целом.

После разгона, (за равное время и равными силами) тележки приобретали разные скорости и соответственно импульсы (т.к. их массы равны). Далее, двигаясь по инерции, они соударялись с мишенями (равными по массе и размерам) и перемещали их на разные расстояния  и , соответственно (Фото 8 и Фото 13). В этих случаях работы сил трения  системы «тележка+мишень» будут равны:

| Серия фотографий опыта №1 (Фото 2 – Фото 8) получена из видеозаписи. | Серия фотографий опыта №2 (Фото 9 – Фото 13) получена из видеозаписи. |
| --- | --- |
| Фото 2 Фото 3 Фото 4 Фото 5 Фото 6 Фото 7 Фото 8 | Фото 9 Фото 10 Фото 11 Фото 12 Фото 13 |

и .                                                        (1)

Поскольку силы трения для мишеней равны, то перемещения мишеней  и  пропорциональны работам сил трения  и , соответственно, или изменению кинетических энергий поступательного движения тележек и  :

,                                                    (2)

где  - скорость тележки 1,

- изменение кинетической энергии поступательного движения тележки 1,

- скорость тележки 2,

- изменение кинетической энергии поступательного движения тележки 2,

- масса тележки.

Отсюда отношение перемещений мишеней из (2): (массы тележек равны).

Тогда отношение скоростей тележек равно: .                                                                 (3),

и импульсов поступательно двигавшихся тележек: .                                                  (4)

Из (4) ясно видно, что величины импульсов приобретенных тележками не равны между собой, т.к.  в проведенных сериях опытов №1 и №2.

В серии опытов №1 мишень 1 смещалась в среднем на расстояние  равное 0,105 м, а мишень 2 – на  равное 0,210 м. Тогда, в соответствии с выражением (4) в опыте №1 отношение импульсов тележек равно: . Если импульс тележки 1 (где цилиндр не вращался) принять за 100%, тогда импульс тележки 2 будет равен 70,7% от импульса тележки 1. Таким образом, в данной серии опытов разница между импульсами тележек составляет 29,3%.

В серии опытов №2 мишень 1 смещалась в среднем на расстояние  равное 0,090 м, а мишень 2 – на  равное 0,145 м. Отношение импульсов тележек равно: . В серии опытов №2 разница величин импульсов тележек составляет 21,2%.

В обеих сериях опытов после сдвига мишеней тележками и полной их остановки механически не фиксированный цилиндр продолжал быстрое вращение в течение длительного времени. Это означает, что часть работы совершенной грузом была затрачена ещё и на приобретение цилиндром кинетической энергии вращения. Другими словами работа, совершенная грузом затрачивалась для тележки с неподвижным цилиндром на увеличение ее кинетической энергии только поступательного движения и для другой тележки с вращающимся цилиндром на увеличение ее кинетической энергии поступательного и вращательного движения.

В теоретической механике принято рассматривать два случая преобразования механического движения:

«1. механическое движение переносится из одной механической системы в другую в качестве механического движения;

2. механическое движение превращается в другую форму движения материи (в форму потенциальной энергии, теплоты, электричества и т.д.).» [9].По логике современной механики в первом случае, когда преобразование механического движения происходит без перехода в иную форму движения (например, поступательное движение превращается во вращательное), то мерой движения является вектор количества движения, а мерой действия силы – вектор импульса силы. В то же время по той же логике (пункт 2) при превращении механического движения в другую форму движения, мера механического движения – кинетическая энергия тела или системы тел, а мера действия сил – работа сил.

Из серии опытов описанных выше ясно следует, что в природе существуют две разные формы механического движения: поступательное и вращательное. Поскольку импульсы не сохраняются, то мерой этих форм движения является только кинетическая энергия, а мерой действия силы – только работа сил. Таким образом, превращение поступательной формы движения во вращательную форму движения, или наоборот, сопровождается совершением работы. Даже физические параметры этих форм движения совершенно разные: для поступательной формы движения это линейное перемещение тела, а для вращательной – угол поворота тела вокруг оси. Исходя из опытных данных полученных в этой и предыдущих работах [7,8] можно утверждать, что импульс и количество движения не сохраняются в механических процессах и не могут быть использованы как меры механического движения.

Авторы выражают благодарность профессорам В.К. Дедкову и А.П. Смирнову за сделанные замечания.

Литература:

- Шелихов В.В., Чичерин В.Г., Кучин В.А. «О краевых условиях на свободных от удара торцах стержней при соударении». - В кн.: «Вопросы механики твердого и деформируемого тела». – Москва.: Наука, 1987. стр.105-110.

- Авторское свидетельство №1795146 от 09.01.90г.

- Витко А.В., Полет в аспектах науки,- М., МАИ, 1998. 448 с.

- Меньшиков В.А., Акимов А.Ф., Качекан А.А., Светличный В.А. Движители без выброса реактивной массы: предпосылки и результаты. - М.,:НИИ КС, 2003. 226 с.

- Меньшиков В.А., Дедков В.К. Тайны тяготения. – М.:НИИ КС, 2007. – 332 с.

- Сазонов А.Ф., Физика без парадоксов, «Феникс», Дубна, 2002.

- Турышев М.В./ К вопросу о законе сохранения импульса., ООО «ВЕЛМА». - Москва, 2007,-49 с.-ил.23-.рус. – Деп. в ВИНИТИ 12.03.07, №233-В2007.

- Турышев М.В., О движении замкнутых систем, или при каких условиях не выполняется закон сохранения импульса., «Естественные и технические науки», №3(29), 2007, ISSN 1684-2626.

- Яблонский А.А., Никифорова В.М., Курс теоретической механики. Изд. 8, «Лань»1997, стр.484-485.